## Slide 1: Redshift: Manipulating Signal Propagation Delay via Continuous-Wave Lasers +MTG
立命館大学
森 悠仁
Notes: 1. 攻撃者の能力とアクセスレベル:
- ローカルな攻撃者 (Local Attacker): 攻撃者はターゲットのチップに物理的にアクセスできることが前提です。
- レーザー照射能力: 攻撃者はターゲットチップに対してレーザーを照射することができます。これは従来のレーザー故障注入（LFI）攻撃と同様の仮定です。
2. ターゲットデバイスの前提条件:
- PUFベースの鍵ストレージ: ターゲットチップは、Physically Unclonable Function (PUF) を用いて秘密鍵を管理・保管しています。
- 暗号サービスの提供: チップは、PUFによって保護された事前共有鍵を使い、外部からのクエリに対して暗号化などのサービスを提供します。攻撃者はこのサービスにクエリを送信し、応答を受け取ることができます。このサービスは論文中で Dev[s](q) と表現されています（sはPUFの状態、qはクエリ）。
3. 攻撃者の目的:
- PUFによって保護されている秘密情報（秘密鍵など）を回復すること。
4. 攻撃手順の仮定:
- 攻撃者は、レーザーを照射しながらターゲットデバイスにクエリを送信し、その応答を測定することができます（論文中のアルゴリズム3「LIE」で詳述）。

## Slide 2: 前回までの内容
GPUによるメモリ書き換え監視を用いた高信頼アンチチートシステムの速度改善
速度改善を行うためにはボトルネックの計測が必要
ホスト側からデバイスのボトルネックを計測するにはいくつか障害がある
数値の信頼性の検証を行っていた

## Slide 3: 今回やったこと
Redshift: Manipulating Signal Propagation Delay via Continuous-Wave Lasers という論文(の2.1まで)を読んだ
菅原研の方々とMTGした
MTG中に出てきた議論の内容を確認した

## Slide 4: 背景: チップへの物理攻撃
サイドチャネル攻撃
  コンピュータのシステムの外から物理的な特性を用いて情報窃取する
フォールトインジェクション攻撃
  コンピュータのシステムの外から物理的な特性を用いてフォールトを仕込む
    フォールト: 何らかの計算時のエラー；メモリ破壊や計算遅延を含む
レーザフォールトインジェクション攻撃
    標的チップにレーザ刺激を与えることでフォールトを仕込む攻撃
    半導体回路は、光電効果により光エネルギーに対して脆弱(未調査)
    エネルギによってチップの一部が励起して確率的にビットが反転する
    レーザを当てる座標を制御することで、攻撃箇所を絞れる

## Slide 5: 課題：LFI攻撃の難しさ
LFIには特殊なレーザを使う
    チップの電位情報はクロックがはねたタイミングのみに更新が行われる
    1クロックの範囲内でビットフリップに充分なエネルギーを注入する必要
    充分に短い時間で過不足ないエネルギーを与える必要がある
      与えすぎると燃える
      LFI実行時には冷却装置を外す必要もある
課題： 短パルス高エネルギのレーザは高い
  ある研究では€ 15万 (30M円ぐらい)
  後の試算では$ 5万～15万(7.5M～22M)ぐらい
    いずれにせよ一般的な攻撃者には用意できない

## Slide 6: 問題：フォールトの観測の難しさ
どこにあるか わからない
どこにあるか わからない
市販ボードでのLFI実証
  ソフトウェアが使うアドレスは物理アドレスに対応
  BRAMでは物理アドレスは座標に対応する
  レーザを狙ったアドレスの座標に当てれば 特定のアドレス範囲でビットフリップ可能
ARMのでLFI実証
Rock5 Model Aというシングルボードコンピュータ
  同じ場所にレーザを照射してもフリップするアドレスが違う
  何ビットフリップするかもわからない
  何がフリップしているか確定していない
プログラム アドレス
IOMMU
TLBの キャッシュ
物理的な
アドレス
物理的な
座標
物理的な
アドレス
物理的な
座標
0xDEADBEEF
実行毎に違う
不可視
どこにあるか わからない
Block Xの 0xABADBEEF
左下から 右に300nm 上に500nm
FPGA
ARM+OS

## Slide 7: ARMでのLFI実証
DC CIVAC命令
  Clean and Invalidate data cache by address to Point of Coherency
  キャッシュラインに対してフラッシュを行う
    CPUのキャッシュ上のデータはライン単位で管理される
  TLB更新後にキャッシュラインを書き戻し、無効化する目的の命令
Rock5 Model A
  Cortex A76(高性能)なチップとA55(省電力)なチップが積まれている
  それぞれクアッドコアで4つずつ持っている
  内部では1コアずつ命令キャッシュとデータキャッシュを持つ
  A76とA55は3MBのL3キャッシュを共有している
  他にもNPU, FPUが積まれているがキャッシュはCPUと共有

## Slide 8: ARMでのLFI実証
レーザ注入後にDC CIVAC命令を実行した
    メモリ領域を大きく確保し、全部”a”で埋めた
    チップにレーザーを注入した
    チップ上の領域にエラーが見られたらDC CIVAC命令を発行した
  DC CIVAC命令実行後にはフォルトは改めて検出されなかった
使用コアを制限した後にレーザ注入した
    Tasksetコマンドで使用するコアを制限した
    先の実験を再度行った
  A76にはコアの単独利用をしたときフォルトが検出された

## Slide 9: FB
すぐに実装に走ってはいけない
  スプレーでも刺さる攻撃を検討すべき
  ベアメタルはアイデアの一つ
ARM上ベアメタルだったら何がうれしいのか、何を解決しているのかを調査
スライド３が単純に間違っているか、解決されていない

## Slide 10: 普通の箇条書きのページ
44ポイントの文字
  36ポイントの文字
    28ポイントの文字
      24ポイントの文字
        18ポイントの文字

## Slide 11: 2つのコンテンツが混在するページ
44ポイントの文字
  36ポイントの文字
    28ポイントの文字
      24ポイントの文字
        18ポイントの文字
Chart: 
| カテゴリ 1 | カテゴリ 2 | カテゴリ 3 | カテゴリ 4
系列 1 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5
系列 2 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.8
系列 3 | 2 | 2 | 3 | 5

## Slide 12: やりたいこと
GPU上のデータは位置を変えたときの比較が欲しい